Электронный комнатный термостат с цифровым дисплеем Belux Digital

Область применения:

Настенный комнатный термостат типа BELUX Digital предназначен для автоматического регулирования температуры в помещении. Он управляет работой циркуляционных насосов, горелок, электротермических сервоприводов, электромагнитных клапанов и т.п., включая и выключая цепь электропитания этих устройств.

Описание:

Настенный комнатный термостат типа BELUX Digital разработан для комфортного и точного регулирования температуры воздуха в помещении. Подключение производится посредством 2-х электрических кабелей, подключаемых к нагревательной или климатической установке. Прибор питается от 2-х алкалиновых батареек LR03 (AAA) напряжением 1,5 В. Одного комплекта батареек достаточно для года постоянной работы прибора. Прибор современного дизайна снабжен жидкокристаллическим дисплеем, на который выводятся значения текущей и требуемой температуры, а так же индикаторы режимов работы. Изменение режима работы и требуемой температуры осуществляется кнопками управления.

Технические характеристики:

Диапазон регулируемой температуры:				от +5 0C до +36,5 0С

Температурный гистерезис:					0,2 0С

Отклонение температуры:					1 K/15 мин

Сигнал переключения						8(3)А/250 В

Батареи							2 х 1,5  LR03 (AAA)

Класс защиты							IP 30

Размеры 							78 х 78 х 26 мм

Защита от замерзания		    				5 0С (положение OFF)

Слежение за температурой					каждые 20 с

Срок службы батарей						1 год

Температура хранения						от -10 0C до +50 0С

Графическое табло:						LCD дисплей

Температурный датчик					внутренний NTC

Предназначение и функционирование элементов прибора (см. рис. 1):

1 – кнопка программирования для увеличения (+) или

уменьшения (-) установленной температуры

2 – Жидкокристаллический дисплей (LCD)

3 – Обозначение режима работы отопление ()

4 – Режим работы охлаждение ()

5 – Индикация выключения термостата (OFF)

6 – Индикатор необходимости замены батареек ()

7 – Указание текущей комнатной/запрограммированной

температуры

Рис. 1

Монтаж и подключение:

Для обеспечения корректной работы термостата он должен монтироваться на высоте около 1,5 м от пола, в той части помещения, в которой измеряемая температура будет наиболее репрезентативной. При монтаже прибора обратите внимание на то, что место установки прибора должно быть выбрано с учетом минимального воздействия на показания прибора посторонних факторов, то есть вдали батарей центрального отопления, открываемых окон и дверей и вне зоны попадания прямых солнечных лучей. Из-за высокой чувствительности прибора искажающие факторы могут внести существенные изменения в режим его работы.

Термостат крепится к стене посредством 2-х отверстий в задней стенке корпуса. Стена должна быть гладкой и без шероховатостей. Для монтажа прибора используйте поставляемые в комплекте шурупы 2,9х25 мм.

Важное дополнение:

Перед тем как термостат будет подключен к электрической сети, нужно выключить основной выключатель системы электропитания.  Неиспользуемые при подключении электрические кабеля должны быть полностью заизолированы.

- Отделите переднюю панель прибора от корпуса инструментом (например отверткой), нажав на защелки, находящиеся с 2-х сторон передней панели.

- Отверните при помощи отвертки удерживающий винт внутренней крышки, установленной с целью защиты клеммных подключений.

- Смонтируйте подготовленную к подключению крышку и вставьте обе поставляемые в комплекте батарейки в соответствующие отсеки, соблюдая полярность (см. соответствующие указатели на корпусе прибора).

- Перед тем как закрыть прибор, убедитесь в том, что вы правильно совместили защелки на корпусе прибора и передней крышке.

При выполнении этого пункта, убедитесь в правильности функционирования прибора. При присоединении крышки, графические символы на ЖК дисплее загорятся и будут мерцать в течении 4-х секунд. Только после этого можете включить основной выключатель системы питания.

Включение/выключение термостата:

Для включения термостата нажмите на любую кнопку (+) или (-).

Для выключения термостата необходимо нажать кнопки (+) и (-) одновременно и удерживать их до тех пор, пока на табло не загорится знак  (OFF).

Замечание: При первом использовании термостата учтите, что заводская установка прибора – выключено (OFF).

Установка температуры:

Требуемая температура может быть установлена следующим образом:

- Для того чтобы войти в режим программирования, необходимо нажать и удерживать более чем 1 секунду кнопку (+) или (-).  Последнее запрограммированное значение температуры будет мерцать на табло.

- Установите требуемую температуру, нажмите  кнопку (+) или (-) и удерживайте её более 1 секунды. Произойдёт повышение температуры на 0,5 0С. Отпустите кнопку, когда на дисплее высветится значение желаемой темпертатуры Рабочий диапазон температур лежит в интервале от 5 0С до 36 0С.

- Через 6 секунд, если нажатия на кнопки не происходит, дисплей прекратит мерцать. Термостат перейдёт после этого автоматически в нормальный режим работы. На дисплее отобразится текущая комнатная температура.

Если после этого произойдёт включение системы в работу, то это будет означать что в режиме отопления () требуемая температура воздуха в помещении ниже текущей, а в режиме охлаждения (), соответственно, выше.

Выбранная ранее в пункте 2 температура устанавливается постоянно до проведения новой установки температуры, открытия термостата, или падения заряда батареек.

Замечание: Если термостат используется в первый раз, то его внутренней заводской установкой является температура 20 0С и он находится в положении "выключено" (OFF).

Изменение режима отопление/охлаждение.

- В режиме программирования нажмите однократно кнопку (+) или (-).

- Затем нажмите одновременно кнопки (+) и (-) до появления на LCD дисплее опции изменения режима (/).

- После выбора рабочего режима (отопление или охлаждение) надо подождать 6 секунд до перехода термостата обратно в нормальный режим работы (на табло должна указываться текущая температура воздуха в помещении).

Замена батареек.

Если напряжение батареек стало слишком будет слишком низким, на экране появится значок  . Это означает, что необходимо заменить обе батарейки. Следите за полярностью.

Электрическое подключение:

При монтаже пользуйтесь схемой (см. рис. 2)

Рис. 2

WATTS Industries Deutschland GmbH

Godramsteiner Hauptstr. 167, D-76829 Landau

Tel 49 6341 9656 – 0, Fax 49 6341 9656 – 560

www.wattsindustries.com

www.wattsindustries.ru